## Slide 1: О ходе выполнения Программы научных исследований на токамаке КТМ на 2018-2020 годы
20-е заседание Комиссии государств –участников СНГ по использованию энергии в мирных целях.
20 ноября 2019 года,
Минск, Республика Беларусь
И.Л. Тажибаева- председатель РГ

## Slide 2: Этапы деятельности
Создание Рабочей группы – 2012 год, ноябрь
Соглашение о совместном использовании токамака КТМ (далее Соглашение) подписано 26 мая 2017 года в г. Казань. Соглашение подписали шесть стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Соглашение вступило в силу 18 февраля 2018 года после процесса ратификации странами –участницами.
Программа совместных научных исследований на 2018-2020 гг., в которой в настоящий момент принимают участие Казахстан, Россия и Беларусь. Программа совместных работ на токамаке КТМ одобрена и подписана на заседании Экономического Совета СНГ 2 марта 2018 года в г.Москва.

## Slide 3: Основные направления работ по Программе совместных научных исследований на токамаке КТМ
1.Проведение исследований по физике плазмы
2.Проведение исследований по физике взаимодействия плазмы с материалами первой стенки и дивертора при омическом нагреве плазмы
3.Материаловедческие исследования конструкционных и функциональных материалов
4.Исследование и реализация новых инновационных технологий. Отработка режимов работы литиевого дивертора токамака КТМ.
5.Создание и испытание диагностик для исследования взаимодействия плазма-стенка.
6.Развитие систем автоматизации, управления и сбора данных, экспериментальная проверка расчетных кодов.

## Slide 4: Работы Республики Казахстан
Финансирование казахстанской части работ проводится Минэнерго РК по программе НТП КТМ на 2018-2020 гг. «Научно-техническое обеспечение экспериментальных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке КТМ» в рамках Целевой программы «Развитие атомных и энергетических проектов», мероприятие «Прикладные научные исследования технологического характера в сфере атомной энергетики». Объем финансирования 2019 года составляет 128, 860 млн. тенге (21,3 млн.рублей)
Основные участники работ: Национальный ядерный центр, Институт Атомной энергии НЯЦ РК, Институт ядерной физики.

## Slide 5: Работы Российской Федерации
Финансирование работ российских организаций проводится за счет Министерства науки и высшего образования, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.». Объем финансирования на 2019 г.-2020 г. по 20 млн. в год.
Основные организации - участники программы работ в 2019-2020 гг.: НИЦ Курчатовский институт, НИЯУ МИФИ, АО Красная Звезда, ФТИ им Иоффе, Томский политехнический университет, НИИЭФА им. Ефремова.

## Slide 6: Работы Республики Беларусь
Финансирование Республики Беларусь осуществляется за счет программ Национальной академии наук.
Участники работ- ГНУ ОИЭЯИ - СОСНЫ НАН Беларусь, НИУ «Институт ядерных проблем» Белорусского Госуниверситета.

## Slide 7: Работы Республики Казахстан
Материаловедческие исследования конструкционных и функциональных материалов
проведение материаловедческих исследований изменения морфологических и физико-механических свойств вольфрамовой поверхности с покрытием в виде карбида вольфрама после термического воздействия на плазменно-пучковой установке.
Тепловая нагрузка при мощности q=10 МВт/м2 не влияет на элементный состав поверхности образцов вольфрама с карбидным покрытием. При этом увеличение мощности тепловой нагрузки до q=20 МВт/м2 приводит к заметному снижению содержания углерода и растрескиванию поверхности образцов.

## Slide 8: Материаловедческие исследования конструкционных и функциональных материалов
Экспериментальные и теоретические исследования эффектов воздействия плазмы, ионов водорода и гелия на приповерхностные и объемные слои материалов КТМ с защитными покрытиями(радиационно-стойкие нитридные покрытия ZrWN и ZrTiN )
Результат: Коррозионная стойкость облученных покрытий ZrWN и ZrTiN деградирует при облучении легкими (Не с энергией 45 кэВ до флюенса 1016 ион/см2 ) и тяжелыми ионами (K с энергией 125 МэВ до флюенса 1014 ион/см2 r ). Коррозионная стойкость покрытий ZrWN и ZrTiN после ионного облучения деградируют, причем в большей мере после облучения тяжелыми ионами.

## Slide 9: ИCПЫТАНИЯ ЛИТИЕВОЙ КПС ПРИ ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДЕЙТЕРИЕМ В УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВЫХ И НЕЙТРОНЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ МЛД (макета литиевого дивертора) В РАБОЧИХ РЕЖИМАХ КТМ
Проведение реакторных экспериментов по исследованию взаимодействия литиевой КПС с дейтерием
Сравнение расчетных и экспериментальных значений квазиравновесных потоков выделения трития для различных температур литиевой КПС
Изменение парциального давления газов в объеме АУ с образцом литиевой
КПС в эксперименте на уровне стационарной мощности реактора 6 МВт
определены основные параметры взаимодействия изотопов водорода с образцами литиевой КПС в условиях тепловых и радиационных нагрузок.

## Slide 10: Проведение исследований по физике плазмы
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА КТМ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ
Кадр свечения рабочего газа (водород) с видеокамеры
Полный ток плазмы
Спектр излучения плазмы
H (486,1 нм)
H (656,3 нм)

## Slide 11: Проведение исследований по физике плазмы
Получение и исследование процесса формирования плазменного шнура на токамаке КТМ в режиме омического нагрева с использованием водорода в качестве рабочего газа
Расчеты сценария пробоя осуществлены по программе TRANSMAK (НИИЭФА им. Ефремова), эволюции плазменного шнура по программе DINA (НИЦ Курчатовский институт, ТРИНИТИ).

## Slide 12: Второй этап физического пуска КТМ
Второй этап физического пуска КТМ состоялся 13 ноября 2019 года. В рамках этого этапа проведена отработка начальной фазы сценария плазменного разряда и получения пробоя, отработка сценария развития плазменного шнура и достижение параметров плазменного разряда, соответствующих расчетным.
Достигнуты следующие параметры плазменного разряда:
максимальный ток в импульсе плазменного разряда ~ 80 кА
время импульса плазменного разряда ~ 60 мс
ток тороидального поля 50 кА (~ 0.9 Тл)
круглое сечение плазменного шнура
электронная плотность плазмы ne не превышала – 5·1018 м-2
В работах приняли участие специалисты Национального Ядерного Центра Республики Казахстан, Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Национального Исследовательского Центра «Курчатовский Институт», РФ

## Slide 13: Второй этап физического пуска КТМ
Во время экспериментов проведено численное моделирование сценариев плазменных разрядов, сравнение их с результатами измерений, корректировка сценария разряда.
Для исследования плазменного разряда применены следующие диагностики: электромагнитные датчики, пироэлектрический болометр, AXUV-монитор, обзорный спектрометр, монитор интенсивности излучения линии водорода Ha-Da, монитор среднехордовой плотности плазмы, быстродействующая видеокамера с частотой регистрации до 1000 кадр/с.

## Slide 14: Организационные мероприятия
Назначены ответственные организации - администраторы программы с каждой стороны: со стороны РК - Министерство энергетики, со стороны РФ- КГ РОСАТОМ, со стороны РБ- Национальная академия наук.
Создан международный научно- технический совет по совместной программе работ, разработано Положение о НТС. Состав НТС и Положение будут утверждены.
Задачами НТС по программе КТМ будут являться:
координация и обсуждение совместных исследований, планирование стажировок, совместные публикации по программе и апробация результатов совместных работ на международных конференциях, патентные работы, а также привлечение иностранных инвестиций и зарубежных контрактов на выполнение исследований на КТМ.
разработка проекта совместной программы работ на 2021-2025 гг. и последующие годы

## Slide 15: Этапы программы совместных работ на токамаке КТМ на 2021-2025 гг.
Модернизация диагностической системы токамака КТМ
Отработка сценариев и проведение исследований по физике плазмы в круглой и диверторной конфигурации
Совершенствование способов управления плазмой, сбора данных и автоматизации экспериментов
Отработка режимов дополнительного ВЧ- нагрева плазмы
Отработка сценариев и проведение исследований по физике плазмы с использованием системы дополнительного нагрева плазмы
Исследование физико-химических свойств плазмо-обращенных материалов после испытаний на токамаке КТМ
Испытания макетов литиевых диверторов на основе капиллярно-пористой системы с различными системами охлаждения
Внедрение системы коллективного пользования и обработки результатов экспериментов на КТМ

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ