## Slide 1: Деятельность Рабочей группы «Совместная реализация проекта создания и осуществления программы научных исследований на специализированном токамаке КТМ»
15-е заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях,
12 ноября 2014 г., г. Минск
КТМ

## Slide 2
KTM – первый в мире специализированный токамак для исследования и испытаний перспективных материалов, обращенных к плазме, создается в Национальном ядерном центре Республики Казахстан, г.Курчатов

## Slide 3: Монтаж и ПНР токамака КТМ
КТМ
Здание реакторного и лабораторного корпуса
Облицовка графитом внутренней поверхности вакуумной камеры
Система внешнего электроснабжения КТМ
Система предионизации плазмы
Вакуумная камера и диверторная область

## Slide 4: Пуско-наладочные работы на КТМ

## Slide 5
Запуск системы предионизации плазмы – 20 августа 2010 года
05 сентября 2010 года проведен пробный запуск токамака КТМ, на котором в вакуумной камере КТМ был получен в течение 40 мс плазменный шнур с максимальным током 25 кА – «первая плазма»
Пробный пуск токамака КТМ

## Slide 6: Состояние дел по проекту КТМ
1997 – обсуждение Президентом Н.А. Назарбаевым и Е.П. Велиховым предложений о проекте КТМ
1998, июль – распоряжение Премьер-Министра о начале работ по проекту
1999-2003 – проектирование установки и основных систем КТМ
2003-2007 – изготовление установки КТМ
2006-2007 – завершение реконструкции лабораторного корпуса и реакторного зала
2007, декабрь – установка КТМ изготовлена на опытном заводе НИИЭФА
им. Ефремова и доставлена в г. Курчатов
2008-2010 – монтаж установки КТМ и всех систем на рабочем месте в ИАЭ НЯЦ РК
2010 – посистемная наладка, демонстрационный пуск
2011-2014 – переработка ТЭО и пересчет ПСД, повторная госэкспертиза проекта, подготовка к физическому пуску
2016 - физический пуск
2017 - сдача комплекса КТМ в эксплуатацию
2017 и далее – осуществление научной программы исследований

## Slide 7
Основные объекты и системы стендового комплекса КТМ
(желтое –работы выполнены, белое – в стадии выполнения)
Площадка комплекса с инженерными системами
Здание КТМ
Лабораторный корпус с пультовой
Здание блока электротехнических устройств
Система ВЧ-нагрева плазмы
Подстанция КТМ 220/10 кВ
Система технологического охлаждения
Система вакуумирования и газонапуска
Подстанция ПС №51
Подстанция
ПС №53
Система электропитания
токамака
Система автоматизации эксперимента
Транспортно- перегрузочное оборудование
Системы прогрева и
кондиционирования вакуумной камеры
Системы физических и технологических диагностик
Воздушная линия электропередачи 220 кВ, L = 17 км
Установка КТМ
КТМ
Система
технологического
охлаждения

## Slide 8: Экспериментальная отработка методики запуска токамака КТМ, отработка режимов пробоя и получения плазменного разряда пониженных параметров
Видеокадр снятый с трекового патрубка медленной видеокамерой. (экспозиция 30 мс, частота 30 к/с, рабочий газ водород)
Видеокадр снятый с экваториального патрубка медленной видеокамерой.
(экспозиция 30 мс, частота 30 к/с, рабочий газ аргон)
№1
№2
№3
№4
Видеокадры с экваториального патрубка с быстрой видеокамеры, (экспозиция 1 мс, частота кадров 1000 к/с, рабочий газ водород)
Основные экспериментальные результаты

## Slide 9: Текущее состояние дел
В настоящий момент на комплексе КТМ реализуется научно-техническая программа по отработке методов и режимов запуска плазменного разряда. В рамках этой программы производится наладка физических и технологических диагностик комплекса, наладка средств сбора данных и управления, наладка основных и вспомогательных технологических систем –высоковакуумной откачки, охлаждения и электропитания. Данная работа очень важна с точки зрения ускорения подготовки комплекса к физическому пуску и, соответственно, вводу его в эксплуатацию.
Конфигурации рассеянных полоидальных магнитных полей в вакуумной камере токамака КТМ для получения пробоя
Быстрая видеокамера
(1000кадр/с) для диагностики плазмы

## Slide 10: Разработка системы визуализации плазменного шнура
Модельное поле изображения
Эскиз размещения системы визуализации на вакуумной камере

## Slide 11: Разработка кода для расчета эволюции плазменного шнура
Вид результата расчета по коду эволюции плазмы в токамаке КТМ

## Slide 12: Текущее состояние дел
На ряду с этим, проводятся работы материаловедческого характера. Примером может служить разработка и создание демонстрационных моделей внутрикамерных элементов дивертора токамака КТМ, контактирующих с плазмой, на основе использования литиевой капиллярно-пористой системы. Данная работа производится совместно с ОАО «Красная Звезда» и ТРИНИТИ, Российская Федерация, г. Москва, финансируется Научным центром Фраскатти, Италия через ЕС . Макет литиевого дивертора в настоящий момент успешно проходит испытания на токамаке КТМ.
Тяга для удаления защитного экрана с литиевой поверхности
Модель дивертора
Опорная кассета

## Slide 13
Макет литиевого дивертора размещен в одном из портов токамака КТМ ( сектор 14) и замещает один из 24 модулей.
Каналы охлажденияl
Na-K направление потока
Na-K
Для охлаждения выбран
сплав Na-K
Текущее состояние дел

## Slide 14: Международное сотрудничество
  Комплексная программа работ РК – РФ (2006,2011)
  Программа совместных работ по подготовке и реализации физического пуска КТМ 2014-2017
  Меморандум о сотрудничестве JAEA – НЯЦ (2007)
  Координационный комитет
  Стажировка молодых специалистов ИАЭ на JT-60
  Проекты МНТЦ
  Межправительственное соглашение РК – ЕВРАТОМ по УТС (2002)
  Координационный комитет РК – ЕС
  Проекты МНТЦ
  Создание «Клуба пользователей КТМ»
  Russia
  Japan
  EU, EURATOM
  Меморандум о сотрудничестве CIEMAT – НЯЦ (2008)
  Участие в разработке программы НИР
  Планируются стажировки специалистов ИАЭ
  Соглашение о сотрудничестве НЯЦ РК- ГНУ «Сосны», РБ (2013)
  КТМ
  Ознакомление с опытом совместного использования странами ЕС токамака JET
  Определены области сотрудничества по работам на токамаках JET, MAST и КТМ
  По программе CNCP:
    Обучение менеджеров
    Обучение английскому языку
    Стажировки молодых специалистов
  Spain
  UK
  Kazakhstan
  Italy
  Кооперация в рамках программы по мирному использованию атомной энергии АТОМ-СНГ (2012), РГ КТМ
  Меморандум о сотрудничестве НЯЦ – ENEA (2010)
  Стажировки на FTU

## Slide 15: Совместная РК-РФ программа НИР по подготовке и проведению физического пуска КТМ
2014 -2017 гг.
I. Подготовка к физическому пуску токамака КТМ и выводу в рабочий режим первого этапа
2. Экспериментальная верификация сценария получения плазменного разряда (получение нуль-поля, пробой, рост и снижение тока плазмы) и проведение физического пуска токамака КТМ с выводом на рабочий режим первого этапа
3. Проведение работ в поддержку ИТЭР
4. Работы на токамаке КТМ в интересах программ по УТС

## Slide 16: Цель совместной программы НИР КТМ в рамках программ АТОМ-СНГ
Основной целью совместной программы исследований является обеспечение максимальной интеграции казахстанских, российских, украинских и белорусских исследований по термоядерному материаловедению и физике плазмы с привлечением в дальнейшем других государств в международную программу исследований по созданию термоядерных реакторов, включая решение практических задач в поддержку международного проекта ИТЭР

## Slide 17: Основные участники работ
Казахстан – НЯЦ РК, ИЯФ РК, КазНУ им. аль-Фараби, НИИЭТФ КазНУ, Промэнергопроект
Россия -НИЦ «Курчатовский институт», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова , ТРИНИТИ», ОАО «ВНИИНМ» , ОАО«Красная Звезда»,НИКИЭТ, Томский политехнический Университет, НЯУ (МИФИ)
Украина – Институт физики плазмы Национального научного центра «Харьковский институт физики и технологий», Львовский Политехнический Университет
Республика Беларусь - ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Белоруссии, НИУ «Институт ядерных проблем» Белгосуниверситета

## Slide 18: Совместные работы на КТМ в рамках Программы АТОМ-СНГ
Проведение совместных научных исследований на Казахстанском материаловедческом реакторе Токамак (КТМ) в рамках Программы АТОМ-СНГ позволит занять одно из лидирующих мест в мировой термоядерной программе по материаловедению - статус первого в мире технологического токамака для реакторного материаловедения и в этом состоит актуальность проекта . Выполнение проекта не связано напрямую с извлечением коммерческого дохода. Однако создание стендового комплекса позволит существенно расширить экспериментальную базу стран-участниц Содружества АТОМ-СНГ в области использования технологий атомной и термоядерной энергетики.
Основные этапы работ:
2014-2015 - Разработка, согласование и утверждение программы совместных работ с использованием токамака КТМ в рамках Комиссии АТОМ-СНГ на условиях со-финансирования странами-участницами проекта.
2015-2017- Завершение отладки оборудования и систем комплекса КТМ. Физический пуск и ввод в эксплуатацию комплекса КТМ;
2017-2021 -Осуществление совместной программы научных исследований на КТМ.

## Slide 19: Работы в рамках Комиссия государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях (АТОМ-СНГ)
Выполненные работы:
Решением Правительств стран СНГ создана рабочая группа (РГ 11)
Проведены 5 заседаний РГ КТМ (ноябрь, 2012, Алматы, НЯЦ РК; апрель 2013, ИФТ НИЦ Курчатовский институт, Москва, ФТИ, Харьков, октябрь 2013 года, НЯЦ РК, Курчатов, июнь 2014 г., ноябрь 2014 г., ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны», РБ, Минск)
Подписана программа совместных работ РК-РФ с со-финансированием на 2014-2017 для подготовки и проведения физического пуска токамака КТМ
Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальным Ядерным Центром Республики Казахстан и Государственным научным учреждением «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований  Сосны» Национальной академии наук Беларуси
Разработана и согласована информационная карта проекта совместных исследований на КТМ и подана на рассмотрение в казахстанское отделение международного центра инновационных исследований
Подготовлен проект положений Программы Совместная реализация проекта создания и осуществления программы научных исследований на специализированном токамаке КТМ»с ориентировочным финансированием на 2017-2020 гг.

## Slide 20: План работ РГ КТМ на 2015 год
Доработать программу совместных работ с со- финансированием со стороны государств – участников СНГ в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Представить календарные планы работ с ожидаемыми результатами и сметы затрат по каждой теме
Просить Исполнительный комитет СНГ направить проект международной программы исследований с использованием токамака КТМ в правительства заинтересованных государств – участников СНГ для определения целесообразности национального участия в программе и подтверждения финансирования
Провести очередные заседания РГ КТМ в г. Москва, НИЦ «Курчатовский институт» ( май, 2015) и г.Курчатове, НЯЦ РК (октябрь, 2015)

## Slide 21: Значение проекта КТМ для мирового сообщества
Ввод токамака КТМ в строй действующих установок задолго до завершения строительства, монтажа и начала полноценных экспериментальных исследований на ИТЭР будет служить основой широкого международного сотрудничества в области термоядерного материаловедения, включая как новые материалы, так и технологические решения и конструкции. В этом состоит актуальность и инновационность проекта.
Вместе с этим, токамак КТМ будет единственной мегаамперной установкой в мире с аспектным отношением А=2, которая по существу может наполнить базу данных по физике процессов удержания плазмы в пограничной области между сферическими и классическими токамаками, а также будет служить прототипом будущего компактного энергетического термоядерного реактора и откроет возможности создания экономичных гибридных (синтез-деление) и термоядерных (синтез) реакторов. Поэтому создание КТМ может явиться значительным вкладом в развитие термоядерной энергетики. Токамак КТМ – уникальный проект исключительной научной и практической востребованности.

## Slide 22: Оценка эффективности проекта КТМ
В краткосрочной перспективе (2017-2021 г.) ключевой финансовый результат будет получен за счет развития смежных отраслей и областей промышленности, которые будут вовлечены в процесс реализации данного проекта. Поскольку в процессе реализации проекта КТМ, а так же в процессе проведения исследований на нем используются уникальные технологические разработки, зачастую не имеющие аналогов в мире - это дает существенный импульс для развития других отраслей промышленности в странах-участницах. Наряду с этим, участие в данном проекте позволит приобрести уникальный опыт и сформировать в странах-участницах команды высококвалифицированных специалистов – основу индустриально-инновационного развития любой страны мира
В среднесрочной перспективе реализация проекта позволит привлечь зарубежных инвесторов из стран дальнего зарубежья: Франции, Великобритании, США, Италии, Испании, Германии, Японии, Южной Кореи и Китая для реализации совместной программы работ по испытанию технологий, методик и материалов ТЯР
В долгосрочной перспективе положительный экономический эффект будет получен за счет внедрения в странах-участницах готовых технологий на основе управляемого термоядерного синтеза – инновационной, экологически чистой энергетики с практически неиссякаемым ресурсом

## Slide 23: Место КТМ в программах УТС
Выполнение программы НИР на токамаке КТМ позволит ученым СНГ занять достойное место в международных программах исследований по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу в рамках создания термоядерной энергетики будущего.
Всего в мире было построено около 300 токамаков. В настоящее время в мире эксплуатируются 57 установок термоядерного синтеза (токамаки, сферомаки, стеллараторы и пинчи).