## Slide 1: О ходе реализации Программы научных исследований на токамаке КТМ в 2021-2023 г. и Программе совместных научных исследований на 2024-2026 гг.
двадцать четвертое заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях
29 ноября 2023 года г. Минск
И.Л. Тажибаева, НЯЦ РК

## Slide 2: Токамак КТМ и его уникальность
Большой радиус плазмы | 0,9 м
Малый радиус плазмы | 0,45 м
Аспектное отношение А | 2
Удлинение плазмы К95 | 1,7
Тороидальное магнитное поле на оси Вто | 1 Тл
Ток плазмы | 750 кА
Длительность тока | 4 – 5 с
Мощность ВЧ-нагрева | 5 – 7 МВт
Мощность тепловой нагрузки на приемные диверторные пластины | до 20 МВт/м2
Уникальность КТМ
КТМ-первый в мире специализированный материаловедческий токамак.
Наличие подвижного диверторного и транспортно-шлюзового устройства
ИТЭРоподобная конфигурация плазмы с тепловой нагрузкой на материалы дивертора 10-20 МВт/м2
Миссия КТМ - верификация и, в последующем, сертификация конструкционных и функциональных материалов перед размещением в установках термоядерного синтеза. Исследование в области физики плазмы в пограничной области между сферическими и классическими токамаками.
Физический пуск КТМ 20 ноября 2019 года
(г. Курчатов, НЯЦ РК)
Физический пуск КТМ осуществлен совместными усилиями казахстанских (НЯЦ) и российских специалистов (НИЦ КИ, НИИЭФА, ТПУ)

## Slide 3: Реализуемая Программа совместных исследований на токамаке КТМ в рамках Комиссии АТОМ-СНГ
Основа для реализации Программы – межправительственное Соглашение о совместном использовании токамака КТМ странами СНГ, подписанное в 26 мая 2017 года.
2018-2020 гг.
Программа совместных научных исследований на токамаке КТМ одобрена и утверждена на заседании Экономического Совета СНГ 2 марта 2018 года в г.Москва. (Успешно реализована)
2021-2023 гг.
Одобрена и утверждена на заседании Экономического совета СНГ 12 марта 2021 года. (Реализуется)
Основные организации-участники Программы:
Республика Казахстан – НЯЦ РК, ИАЭ НЯЦ РК, ИЯФ РК,
Российская Федерация -НИЦ «Курчатовский институт», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова , АО «Красная Звезда» (НИКИЭТ), Томский политехнический Университет, ФТИ им. Иоффе, НИЯУ МИФИ и др.
Республика Беларусь - ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН, НИУ «Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета, ООО «Прикладные системы», ГНПО порошковой металлургии.
Принципы финансирования НИР КТМ
«Финансирование совместных мероприятий, программ и работ, проводимых на базе КТМ осуществляется за счет средств, предусмотренных в национальных бюджетах соответствующим министерствам, ведомствам, государственным корпорациям или иным организациям для выполнения исследовательских проектов по соответствующим тематикам, а также за счет привлечения средств хозяйствующих субъектов и средств внебюджетных источников на договорной основе».

## Slide 4: Результаты совместной Программы работ
Хронология событий:
2017 год- первая очередь физического пуска
2018 год-подготовка систем к вводу в эксплуатацию.
2019 год – физический пуск и ввод в эксплуатацию
2020 год- проведение экспериментов в омическом режиме нагрева плазмы с «круглой конфигурацией».
2021-2022 -отработка сценария и повышение параметров плазменного разряда (тока плазмы и длительности разряда), а также настройка системы управления плазмой.
2023 – получение разрядов с диверторной конфигурацией в режиме омического нагрева с близким к номинальному значению току плазмы (реализуется)
Основные результаты, достигнутые к настоящему времени:
- Получены стабильные плазменные разряды с током плазмы Ip≈500 кА с вытянутой по вертикали конфигурацией k=1,6 и длительностью разряда до 2 с;
Ведется подготовка к очередной осенней-зимней кампании на КТМ по получению разрядов с формированием диверторной конфигурации и током 500÷750 кА, длительностью разряда около 2 секунд, удлинение плазмы 1,7
Реализуется контур быстрого управления плазмой по вертикали
- Продолжается наладка системы дополнительного нагрева плазмы.
- Проводятся имитационные эксперименты по исследованию плазменного и радиационного воздействия на материалы внутрикамерных элементов КТМ на плазменно-пучковой установке (ППУ), ускорителях УКП, ДС-60, реакторах ВВР-К и ИВГ-1М.

## Slide 5: Финансирование работ по Программе в 2023 году
Республика Казахстан
Министерство Энергетики РК (бюджетная программа на 2021-2023 гг. «Научно-техническое обеспечение экспериментальных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке КТМ» в рамках Целевой программы «Развитие атомных и энергетических проектов», мероприятие «Прикладные научные исследования технологического характера в сфере атомной энергетики».
Российская Федерация
ГК РОСАТОМ (договор с НИИЭФА № 1/28123-Д от 18 июля 2023 г. на 2023 год.)
Министерство образования и науки (грант в форме субсидии на 2023-2024 гг. Соглашение с ТПУ №075-15-2023-615 от 30.08.2023 г.
Республика Беларусь – бюджетные средства НАН РБ

## Slide 6: Работы Республики Казахстан в 2021-2023 гг.
Исследование плазменного разряда токамака КТМ;
Отработка режимов управления вертикальным положением плазмы токамака КТМ;
Отработка методики дополнительного ВЧ-нагрева плазмы
Испытания системы изменения плотности плазмы на основе газодинамического источника молекулярного пучка (ГДИ);
Отработка режимов кондиционирорвания вакуумной камеры и напуска рабочих газов;
Создание системы радиационного контроля на КТМ.
Испытания охлаждаемого макета литиевого дивертора с системой термостабилизации парогазовой смесью низкого давления;
Исследование взаимодействия дейтериевой плазмы с карбидизированной поверхностью вольфрама на имитационном стенде ППУ
Экспериментальные и теоретические исследования эффектов воздействия плазмы, ионов водорода и гелия на приповерхностные и объемные слои материалов КТМ
Внешний вид ГДИ на КТМ
Испытания ВЧ системы КТМ
на эквивалент нагрузки
Эксперименты на КТМ
Исследования на ИС ППУ
Наименование работ

## Slide 7: Работы Российской Федерации в рамках договора АО НИИЭФА с ГК Росатом
Проведение исследований сценария пробоя плазмы на токамаке КТМ для получения программы напряжений и токов полоидальных обмоток, обеспечивающих требуемые условия на начальной стадии, в различных режимах с учетом возможностей системы питания полоидальных обмоток. (НИИЭФА)
Исследование режимов работы системы дополнительного ВЧ нагрева плазмы токамака КТМ в режиме холостого хода и на эквивалент нагрузки. (НИИЭФА)
Расчет и разработка конструкции эквивалента плазменной нагрузки для системы дополнительного ВЧ нагрева плазмы токамака КТМ. (ООО ИФТ)
Разработка и исследование контура быстрого управления вертикальным положением плазмы. (ТПУ)
Оптимизация контура управления положением и током плазмы в части повышения точности управления. (ТПУ)
Разработка сценариев пробоя плазмы токамака КТМ
Исследование режимов работы системы дополнительного ВЧ нагрева
Наименование работ

## Slide 8: Работы Российской Федерации в рамках договора ТПУ с Министерством образования и науки
Разработка замкнутого контура управления плотностью плазмы позволяющего осуществлять кинетическое управление плотностью плазмы во время эксперимента. (ТПУ)
Разработка алгоритма реального времени для реконструкции формы плазмы по измерениям электромагнитной диагностики для использования в экспериментах на токамаке КТМ. (ТПУ)
Повышение точности измерения параметров плазмы подсистемой сбора данных электромагнитной диагностики КТМ. (ТПУ)
Изменение алгоритма управления источниками питания полоидальных обмоток PF для повышения точности управления токами в обмотках и управления плазмой. (ТПУ)
Исследование эффективности нагрева плазмы ионно-циклотронным излучением и определение оптимальных сценариев работы в установке КТМ. (НИИЭФА)
Разработка испытательного стенда для настройки системы нагрева плазмы ионно-циклотронным излучением, обеспечивающего возможность отработки конструкции антенн и проведения подготовки к экспериментам ВЧ-комплекса без токамака. (ООО ИФТ)
Разработка концептуального проекта диагностики томсоновского рассеяния токамака КТМ. (ООО ИФТ)
Конечно-элементное моделирование распространения э/м волны в водно-солевом поглотителе со стальной оболочкой
Структурная схема системы управления плазмой токамака КТМ
Лазерная система диагностики томсоновского рассеяния
Наименование работ

## Slide 9: Совместные работы в рамках Программы КТМ в 2023 году.
Реализуются Соглашения между НЯЦ РК и ФТИ им. Иоффе, НЯЦ РК и НИЯУ МИФИ, НЯЦ РК и НИИЭФА о выполнении совместных исследований на токамаке КТМ.
Подписан Договор между НИЯУ МИФИ и НЯЦ РК об организации практической подготовки студентов в НИЯУ МИФИ по специальностям «Ядерная энергетика и технологии», «Физико-технические науки и технологии», включая специализации по физике плазмы, информатике, электротехнике и др., которые предусматривают НИР студентов и аспирантов, совместная подготовка диссертационных работ, прохождение учебной практики студентов НИЯУ МИФИ на токамаке КТМ.
Расчеты и уточнения сценариев горения плазмы КТМ, управление плазменным разрядом (НИЦ КИ, ТРИНИТИ, ТПУ) – все кампании на КТМ.
Участие специалистов НИИЭФА в отладке системы ВЧ нагрева плазмы КТМ (в режиме холостого хода и на эквивалент нагрузки)- летняя кампания на КТМ
Участие специалистов НИЯУ МИФИ в экспериментальных кампаниях на токамаке КТМ-летняя кампания на КТМ
Изготовление, размещение и последующие исследования облученных в плазме КТМ образцов для изучения взаимодействия плазма-стенка (НИЯУ МИФИ- НЯЦ) –осенне-зимняя кампания на КТМ.
Посещение специалистов Института порошковой металлургии им. О.В. Романа, Республика Беларусь НЯЦ РК. Обсуждение планов совместных материаловедческих исследований на ППУ и КТМ. Испытания образцов, изготовленных в ИПМ, РБ.

## Slide 10: Текущая осенне-зимняя кампания на токамаке КТМ в 2023 году.
Цель – улучшение параметров плазменного разряда в диверторной конфигурации плазмы при омическом нагреве.
Достижение следующих параметров плазменного разряда: ток плазмы= 500÷750 кА; время разряда до 2 секунд; удлинение плазмы 1,7; плотность плазмы 1*1019м-3
Отладка системы «быстрого» управления (обмотки HFC) для стабилизации вертикального положения плазмы.
Проверка выполненной оптимизации системы управления плазмой – подтверждение повышения точности управления плазменным разрядом.

## Slide 11: Основные результаты работ по НИР КТМ за 2021-2023 гг.
2021 год | 2022 год | 2023 год
Получен максимальный ток в импульсе плазменного разряда при омическом нагреве плазмы 150 кА; длительность плазменного разряда 250 мс, круглая конфигурация плазменного шнура; тороидальное поле: 0.9 Тл | Получены плазменные разряды в режиме омического нагрева с током плазмы ≈500 кА и длительностью t разряда до 1 с; Длительность разряда увеличена в 4 раза по сравнению с этапом 2021 года, при этом амплитуда тока плазмы также увеличена с 150 кА до 500 кА; Получена вытянутая по вертикали конфигурация плазменного шнура с k≤1,25; тороидальное поле: 0.9 Тл | Получены стабильные плазменные разряды с током плазмы Ip≈500 кА в режиме омического нагрева плазмы с вытянутой по вертикали конфигурацией k=1,6 и длительностью разряда до 2 с; тороидальное поле: 0.9 Тл Получена диверторная конфигурация плазменного шнура. Длительность плазменного разряда увеличена в два раза, вытянутость плазменного шнура увеличена 1.3 раза.
 |  | Цель кампании ноябрь-декабрь 2023 г: Достижение следующих параметров плазменного разряда в режиме омического нагрева : ток плазмы= 500÷750 кА; время разряда до 2 секунд; удлинение плазмы 1,7; плотность плазмы 1*1019м-3

## Slide 12: Программа научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 2024–2026 годы
Этап 1. Отработка методик проведения исследований на КТМ и средств контроля физических параметров высокотемпературной плазмы в процессе ее взаимодействия с материалами (РК, РФ)
Этап 2. Разработка и экспериментальное обоснование инновационных технологий для создания термоядерного реактора (РК,РФ)
Этап 3. Модернизация технологии подготовки КТМ к плазменным экспериментам (РБ,РК,РФ)
Этап 4. Экспериментальные и теоретические исследования эффектов воздействия плазмы, ионов водорода и гелия на приповерхностные и объемные слои материалов КТМ (РБ,РК,РФ)
Этап 5. Совершенствование технологических и физических методов диагностики плазмы (РК,РФ)
Этап 6. Совершенствование системы контроля и управления плазменным разрядом (РК,РФ)
Участники: РБ- ГНУ ИПМ, НИИ ЯП БГУ;
РФ-НИЦ Курчатовский институт, ФТИ им. Иоффе, НИИЭФА им. Ефремова, Томский ПУ, ТРИНИТИ, НИКИЭТ (АО Красная звезда), НИЯУ МИФИ;
РК- НЯЦ, ИАЭ НЯЦ, ИЯФ.
Отчет по КТМ НИР за 2022 год был одобрен на заседании Комиссии АТОМ-СНГ в г. Бишкек.

## Slide 13: Планируемые результаты исследований на токамаке КТМ на ближайшие пять лет (2024-2028 гг.)
2024 год –будет проведена оптимизация сценария плазменного разряда; введены оставшиеся контуры управления плотностью и формой плазмы;проведена оптимизация работы контуров управления положением и током плазмы. В результате работ должна быть получена плазма с нижней однонулевой диверторной конфигурацией с током 750 кА, плотностью 5*1019м-3 и длительностью разряда около 1 с.
2025 год - будут проведены первые эксперименты по вводу дополнительной мощности ВЧ нагрева плазмы. В результате экспериментов должны быть получены экспериментальные данные по эффективности работы системы ВЧ нагрева плазмы КТМ.
2026-2027 гг. - будут проведены эксперименты по отработке и оптимизации сценариев плазменного разряда и режимов работы ВЧ генераторов для достижения наиболее эффективного поглощения плазмой вводимой дополнительной мощности нагрева. В результате экспериментов должны быть использованы все четыре ВЧ генератора и достигнуты проектные параметры плазменного разряда на токамаке КТМ в режиме с дополнительным нагревом плазмы. При этом, длительность разрядов должна достигнуть максимального значения до 5 с при токе плазмы 750 кА и плотности 5*1019м-3, а удельные тепловые потоки плазмы на дивертор должны достигнуть значения до 10-20 МВт/м2.
2028 г и далее –будут начаты первые полномасштабные эксперименты по исследованию кандидатных материалов первой стенки и дивертора. Одними из первых образцов материалов, планируемых к тестированию на КТМ являются вольфрам и макет литиевого дивертора на основе КПС с системой охлаждения парогазовой смесью низкого давления.

## Slide 14: Значение экспериментальных исследований на токамаке КТМ
Участие в Программе КТМ позволит освоить новые технологии, используемые при сооружении крупных электрофизических установок и будущих энергетических термоядерных реакторов.
Успешная реализация Программы КТМ будет способствовать созданию научно-технологической базы для реализации конкурентоспособной инновационной атомной энергетики на основе управляемого термоядерного синтеза.
Совместные исследования обеспечат формирование устойчивых кооперационных связей научно-исследовательских организаций стран СНГ, а также развитие новых перспективных направлений исследований и прикладных разработок.
Результаты Программы будут использованы в проекте ИТЭР, который является главным международным исследовательским проектом в области УТС.
Программа совместных научных работ стран СНГ с использованием токамака КТМ на 2024-2026 гг. была согласована со странами-участницами, одобрена на заседании Комиссии в г. Бишкеке в 2022 г.
Программа одобрена на заседании Комиссии по экономическому сотрудничеству стран СНГ 15 сентября 2023 года.

## Slide 15: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!