## Slide 1: О Государственной программе Республики Таджикистан по восстановлению и дальнейшему использованию ядерного исследовательского реактора «Аргус-ФТИ»
старший научный сотрудник ФТИ НАНТ
Одинаев С.Ф
Душанбе-2024

## Slide 2: Исторический экскурс
1982 – принятие решения о создании ядерно-аналитического центра в ФТИ им. С.У,Умарова АН РТ
получение чистых и сверхчистых веществ,
создание новых материалов,
геология,
горная промышленность,
экология и сельское хозяйство
потребность геологии Таджикистана,- 500000 элементоопределений в год

## Slide 3: Исторический экскурс
В качестве источника излучения в ФТИ был установлен уникальный реактор растворного типа "Аргус", позволяющий получать сравнительно высокие плотности потоков нейтронов (до 7*1011н/с*см2). Реактор «Аргус» представляет собой простую надежную установку, при небольшой мощности (50 кВт) он обеспечивает гарантированную безопасность, удобные условия эксплуатации и низкую стоимость.

## Slide 4: Использование реактора: нейтронно-активационный анализ
В составе лаборатории реактор может обеспечивать активационный анализ большинства элементов периодической системы с производительностью в 400 тыс. элементоопрелений в год с чувствительностью 10-6-10-9 г/г. Как известно, основными потребителями активационного анализа являются геология и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и охрана окружающей среды, медицина и биология, химическая промышленность и т.д.

## Slide 5: Использование реактора
Нейтронографический анализ позволяет проводить исследования кристаллической решетки новых материалов, кристаллов, имеющих широкие применения в микроэлектронике, нанотехнологиях, и т.д. Подобные материалы создаются в ФТИ им. С.У.Умарова.
На реакторе «Аргус», благодаря облучению нейтронами, можно получать нанопленки, имеющие широкие применения в области нанотехнологий, медицины, микробиологии, для опреснения воды, и т.д.
Неразрушающий контроль качества объектов методами нейтронной дефектоскопии позволяет обнаруживать дефекты в изделиях промышленности.

## Slide 6: Применения в ядерной медицине
Представляет интерес разработанные в РНЦ «Курчатовский институт» методики получения радионуклидов – изотопов молибдена-99 и стронция-89, период полураспада которых составляет несколько суток.
Радионуклиды используются для проведения ранней диагностики онкологических заболеваний (позволяют диагностировать рак на ранних стадиях – на 1 год раньше, чем традиционными методами), а также для терапии онкологических заболеваний. Они позволяют локализовать опухоль, предотвратить метастазирование, а также обладают болеутоляющими свойствами.
В настоящее время в Таджикистане имеется только одна лаборатория ядерной медицины (Институт гастроэнтерологии), применяющая данную терапию, хотя имеется спрос. Радионуклиды завозятся из Турции и Австрии.

## Slide 7: История создания
Образец растворного ядерного исследовательского реактора "Аргус-ФТИ" (без ядерного топлива) создан в ФТИ им. С.У. Умарова в конце 80-х годов 20-го столетия.
Реактор "Аргус-ФТИ" (изделие 70) создавался при участии следующих организаций :
ИАЭ им. И.В Курчатова (ныне НИЦ КИ) – Научный руководитель
НПО "Красная Звезда" (ныне ОАО КЗ)- Главный конструктор
ФТИ им. С.У. Умарова – Эксплуатирующая организация
ГПИ "Таджикгипрострой" – Разработчик проекта расширения здания.
В настоящее время оборудование реактора находится в законсервированном состоянии.

## Slide 8: Исторические вехи
1982 – принятие решения о создании комплекса
1988 – завершено расширение здания под реактор
1990 – решение горисполкома г. Душанбе о запрете физического пуска реактора
2008 – визит представиетелй МАГАТЭ
2008 – принятие решения о демонтаже реактора «Аргус» Президиумом АН РТ
2008 – визит представителей РНЦ «Курчатовский институт» В.А.Павшука и Филиала НИФХИ им. Карпова (Обнинск) и О.Кочнова
2009-2013 – встречи и обсуждения на разных уровнях- в аппарате Президента Республики Таджикистан, с представителями МАГАТЭ, с академиком Велиховым,

## Slide 9: Исторические вехи
Рабочие встречи в 2014 -2015 гг. в г. Душанбе и в г. Москве с В.А.Павшуком (РНЦ «Курчатовский институт») и А.Б.Сенявиным (ОАО «Красная Звезда»)
2014 г. – разработка ТЭО
2015 г. разработка госпрограммы и плана реализации
2 ноября 2015 г. принятие Государственной программы Республики Таджикистан о «Восстановлении и дальнейшем использовании реакторной установки «Аргус-ФТИ»
Встречи в г. Москве с представителями Росатома и «Русатом Оверсиз»
2017 – подписание Соглашения о мирном атоме с Россией
2017 – подписание Меморандума с Китай-атомом

## Slide 10
1.5 м
3.5 м
Теплообменник
Конденсатосборник
H2 – O2 рекомбинатор
Корпус реактора
с UO2SO4
Отражатель (графит)
Нагреватель
Система регенерации
Первый в мире стационарный исследовательский растворный реактор
«Аргус» работает
в НИЦ «Курчатовский институт» с 1981 года

## Slide 11
Исследовательский растворный реактор «Аргус»
1 Активная зона и отражатель
2 Система откачки газа
3 Водяные насосы
4 Нейтронный канал
5 Нейтронная радиография
6 Пневмопочта

## Slide 12
Основные параметры реакторов типа «Аргус»
Топливо - водный раствор уранил сульфата
Обогащение урана по 235U - 90 % или 19,85%
235U концентрация 70-350 г/л
Номинальная мощность 20-50 кВт

## Slide 13
1.5
1.4
1.3
1.2
45 55 65 75 85 95 105
Концентрация 235U в топливном растворе, г/л
Критическая масса топлива, кг
Зависимость критической массы урана-235
от его концентрации в топливном растворе.

## Slide 14
Безопасность реактора Аргус
Оптимальная концентрация U-235
Отрицательные температурный и мощностной эффекты реактивности
Безопасная концентрация водорода в корпусе реактора
Работа СКР на естественной циркуляции
Герметичность корпуса, давление в корпусе ниже атмосферного
Продукты деления (за исключением ИРГ) не выходят из топливного раствора
Низкая энергонапряженность

## Slide 15
ВОУ-НОУ конверсия растворного реактора АРГУС:
приготовление и загрузка НОУ-топлива,
физические исследования НОУ-реактора(2012-2017 гг.)
В результате ВОУ-НОУ конверсии были получены следующие параметры реактора ″Аргус″:
обогащение растворного топлива – 19,8%
концентрация урана 380 г/л.
объем 25,7л
рН ~ 1

## Slide 16: Подтвержден статус организаций
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (НИЦ КИ) – Научный руководитель, разработчик технологических инструкций и производитель пуско-наладочных работ РУ. Подготовительные работы в части проведения научных исследований, разработки программного обеспечения, оформления материалов по экспертизам и лицензированию, информационным технологиям и т.п. проводит НИЦ КИ.

## Slide 17: Подтвержден статус организаций
Академия наук Республики Таджикистан – Заказчик
Открытое акционерное общество "Красная Звезда" (ОАО КЗ) – Главный конструктор (разработчик рабочей конструкторской документации, изготовитель нестандартного оборудования, производитель монтажных работ).
Физико-технический институт им. С.У. Умарова (ФТИ) – эксплуатирующая организация
Проектная организация – выбирается Заказчиком
АО «Русатом растворные реакторы» – Подрядчик- интегратор проекта по восстановлению реактора (распоряжение по Госкорпорации «Росатом»)

## Slide 18: План реализации госпрограммы
Разработка общих правил обеспечения безопасности реакторного и ядерно-технологического комплексов - Подготовка кадров. Необходимо подготовить не менее 15 человек по специальности «Разработка, проектирование, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских реакторов и других ядерных установок» (по три-шесть чел. в год)
Проектно-изыскательские работы по реакторному комплексу и подготовка технической площадки. Разработка проектной документации по реконструкции

## Slide 19: План реализации госпрограммы
Разработка документации на технологическое реакторное оборудование
Разработка документации на строительство ядерно-технологического комплекса по производству радиофармпрепаратов.
Реконструкция зданий реакторного комплекса «Аргус-ФТИ»
Строительство ядерно-технологического комплекса по производству радиофармпрепаратов
Закупка, монтаж и ввод в эксплуатацию реакторно-технологического оборудования

## Slide 20: План реализации госпрограммы
Закупка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования ядерно-технологического комплекса по производству радиофармпрепаратов. - Обеспечение Физико-технического института им. С.У.Умарова оборудованием для проведения научно-исследовательской работы на реакторном и ядерно-технологическом комплексах
Разработка проблем защиты окружающей среды и работа с общественностью.

## Slide 21: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ